## Slide 1: Forbrugerejede vandværker, klima og effektivitet
August 2020
Udarbejdet for
Danske Vandværker

## Slide 2: indholdsfortegnelse
Introduktion og baggrund
3
Klimabidraget fra de forbrugerejede vandværker
6
Effektiviseringsbidraget fra de forbrugerejede vandværker
14
Forbrugereje som styrings- og incitamentsmodel
16
Scenarier for de forbrugerejede vandværker
18
Notes: Text
  Text
    Text
      Text
        Text

## Slide 3: Introduktion – de bedste rammer for den grønne omstilling
Rent drikkevand fra hanen er mange gange mere klimavenligt end flaskevand. Beskyttelsen af grundvandet og en effektiv drift af vandsektoren er derfor en central del af en bæredygtig udvikling. Vandsektoren skal også bidrage til klimaindsatsen.
Vandsektoren står i dag for 0,2 procent af Danmarks samlede klimabelastning. Vandsektorens udledning kommer hovedsageligt fra processer i spildevandstanke og en mindre del fra elforbruget på drikkevandsværkerne.
Hver dansker udleder i gennemsnit 6,6 ton CO2 om året, hvoraf 13 kg kommer fra vores vandforbrug og spildevand.
Der er omkring 2.100 forbrugerejede vandværker i Danmark. De forbrugerejede vandværker leverer drikkevand, og der er få/ingen spildevandsselskaber blandt de forbrugerejede vandværker. De forbrugerejede drikkevandsselskaber betjener ca. 1,4 mio. husstande samt et antal virksomheder og andre kunder. De forbrugerejede vandværker står for 38-45 procent af Danmarks drikkevandsproduktion.
De forbrugerejede vandværker udleder ca. 18.000 tons CO2 om året (2018) og disse udledninger udgør 8 procent af vandsektorens samlede klimabelastning. Den største del af vandsektorens udledninger kommer fra spildevandsselskaberne (82 procent) og fra de kommunale drikkevandsselskaber (10 procent).
Drikkevandsselskaberne kan bidrage til klimaløsninger ved at:
  Spare strøm og bruge grønnere strøm
  Reducere elforbruget til pumper, trykforøgere og andre anlæg
  Anvende grøn strøm fra vedvarende energi
  Forny eller vedligeholde ledningsnettet, hvilket reducerer vandspild og får vandet til at løbe lettere i rørene. På den måde sparer man strøm.
  Derudover kan vandselskaberne bidrage til reduceret elforbrug hos forbrugerne ved at blødgøre vandet (reducere kalkindhold), så det slider mindre på apparater og maskiner der bruger vand.
  Denne rapport handler om hvordan de forbrugerejede vandværker bidrager til disse klimaløsninger og hvilken organisering, der vil give de forbrugerejede vandværker de bedste rammer for den grønne omstilling.

## Slide 4: De forbrugerejede selskaber står for 38-45 procent af den samlede vandmængde og er typisk små vandværker. De forsyner primært i landområder, hvor der er længere mellem forbrugerne end i byerne
Note: Antal forbrugere er opgjort som antal postadresser. Miljøstyrelsens data kombineret med DVVs egne data viser, at de forbrugerejede vandværker står for 38% af drikkevandet, mens data fra GEUS viser en andel på 45%.
Kilde: Implement Economics pba data fra Miljøstyrelsens Performancebenchmarking af vandselskaber 2019 og Danske Vandværkers medlemsdata.
          Udpumpet vandmængde m3 fordelt på virksomhedstype
          Fordeling af vandværker – sorteret efter størrelse
Chart: 
 | 231.2766 | 231.2766 | 288.6679 | 374.9122
 | 57.3913 | 86.2443
Total
Kommunale
Forbrugerejede (større)
Forbrugerejede (mindre)
232
  mio. m3 vand
  mio. m3 vand
          Kommunale vandværker
  De 85 kommunale vandværker udpumpede i 2019 ca. 60 procent af vandet.
  De kommunale vandværker betjener 2,1 mio. forbrugere, det gennemsnitlige kommunale vandværk betjener 24.600 forbrugere.
  Den gennemsnitlige forbruger koblet på kommunale vandværker bruger 111 m3 vand årligt.
  Forbrugere koblet på de kommunale vandværker ligger fortrinsvist i byområder. De kommunale vandværker har et samlet ledningsnet på 32.000 km. 56 % af de kommunale værkers ledningsnet er i byzoner. Der er 16 meter ledning per forbruger i gennemsnit
  De kommunale selskaber reguleres med indtægtsrammer samt generelle- og individuelle effektiviseringskrav
  62%
  15%
  23%
  100%
  Figuren indeholder udelukkende indtægtsregulerede vandværker. Der er altså 1.906 mindre forbruger ejede vandværker, som ikke er illustreret.
          Forbrugerejede vandværker
  Der er 136 større forbrugerejede vandværker og ca. 1.900 mindre.
  De forbrugerejede vandværker betjener 1,1 mio. forbrugere, og det gennemsnitlige forbrugerejede vandværk betjener 1.600 forbrugere
  Den gennemsnitlige forbruger koblet på forbrugerejede vandværker bruger 137 m3 vand årligt, hvilket er lidt mere end de forbrugere der er koblet på de kommunalt ejede værker.
  Forbrugerejede værker forsyner både land- og byområder. De har et samlet ledningsnet på 14.000 km. og der er 38 meter ledning per forbruger i gennemsnit
  Større forbrugerejede vandværker (værker der debiterer over 200.000 m3 vand årligt) reguleres med regnskabsmæssige kontrolrammer og generelle effektiviseringskrav, hvis de producerer mindre end 800.000 m3. Debiterer de over 800.000 m3 årligt, reguleres de med indtægtsrammer, individuelle og generelle effektiviseringskrav.
  Mindre forbrugerejede vandværker (mindre en 200.000 m3 årligt) reguleres efter det almindelige hvile-i-sig-selv princip, som alle vandværker er underlagt, hvilket betyder, at indtægter og udgifter skal balancere.
Chart: 
4
33
0
2
1
3
5
6
Kommunalt
Forbrugerejet (større)
>200.000 m3
<200.000 m3

## Slide 5: Oversigt over data, nøgletal og kilder anvendt i denne analyse
  Fra Danske Vandværkers medlemsdatabase har vi brugt følgende variable for selskaber under 200.000 m3:
  udpumpet vandmængde
  antal forbrugere
  elforbrug
Note: Data for vandmængder, postadresser og ledningslængde er sammenfaldende i Miljøstyrelsens database og Forsyningssekretariatets database.
Miljøstyrelsens database har endvidere energiforbrug. *) Forbrugssteder omfatter husstande, virksomheder, institutioner mv.
Kilder: Miljøstyrelsens Performancebenchmarking af vandselskaber 2019 samt DVV medlemsdata for 2019
 | ​Antal 2019 | ​Udpumpet vandmængde (mio. m3) | ​Antal forbrugssteder i forsynings område ​(mio. postadresser)* | ​Ledningsnet ​(km) | ​Gns. vandmængde pr. vandværk ​(mio. m3 pr. værk) | ​Gns. antal forbrugssteder pr. vandværk ​(antal pr. værk) | ​Gns. ledningsnet pr. forbruger ​(meter pr. forbruger) | Kilde
​Kommunale drikkevandsselskaber | 85 | 232 | 2,1 | 32.000 | 2,72 | 24.600 | 16 | KFST/MST
​Forbrugerejede drikkevandsselskaber ​ (over 200.000 m3) | 139 | 57 | 0,4 | 14.000 | 0,43 | 2.800 | 36 | KFST/MST
​Forbrugerejede drikkevandsselskaber ​ (under 200.000 m3) | 1.682 | 86 | 0,7 | - | 0,05 | 400 | - | DVV
​Drikkevandsselskaber i alt | 1.906 | 375 | 3,1 | 46.000 | 0,20 | 1.600 | 19 | 
  Fra Forsyningssekretariatet/Miljøstyrelsen har vi brugt følgende variable for selskaber over 200.000 m3:
  udpumpet vandmængde
  postadresser
  km ledning
  Fra Miljøstyrelsens database har vi anvendt:
  elforbrug
  varmeforbrug
  Fra GEUS har vi desuden sammenlignet data for:
  udpumpet vandmængde
  antal forbrugere

## Slide 6: CO2-AFTRYKKET fra de forbrugerejede vandværker

## Slide 7: De forbrugerejede vandværker står for 8 procent af vandsektorens samlede klimabelastning på 218.000 tons CO2-ækvivalent
  82%
Kilde: Implement Economics pba data fra Miljøstyrelsens Performancebenchmarking af vandselskaber 2019, regeringens klimapartnerskaber, Energistyrelsen samt Danske Vandværkers medlemsdata.
Note: Elforbrug er opgjort netto. Spildevandsværkernes elforbrug er udgjort af elforbrug til transport og rensning. Energinets konverteringsfaktor er anvendt til at konvertere kWh elforbruget til CO2. Egenproduceret el er ikke medregnet Spildevandsværkernes udledning inkluderer metanemissioner fra biogasprodutkion, procesemissioner og septiktanke, lattergas fra udløb og processer. De mindre forbrugerejede drikkevandsselskabers energiforbrug opregnet ud fra indrapporterede tal for 40% af selskaberne.
  Konklusioner
  Den danske vandsektors klimabelastning udgør 218.000 tons per år, hvilket svarer til 0,2 procent af den samlede danske udledning
  Drikkevand står for 18 procent af udledningen i den samlede vandsektor, mens spildevandsselskaberne står for 82 procent
  Forbrugerejede selskaber står for 8 procent af udledningen i vandsektoren, som altså udgør 0,2 procent af Danmarks samlede udledning. Dermed udgør de forbrugerejede vandselskaber en meget lille del af den samlede klimapåvirkning (0,016%).
Chart: 
 | 118000 | 118000 | 176809.8982 | 199161.6828 | 205322.721 | 218000
 | 58809.8982 | 22351.7846 | 6161.0382 | 12677.279
Chart: 
 | 118000 | 118000 | 177765.0649 | 199831.7758 | 205819.2939 | 218000
 | 59765.0649 | 22066.7109 | 5987.5181 | 12180.7061
Total
Forbrugerejede drikkevandsselskaber
Spildevand, metan
Spildevand, energiforbrug
Kommunale drikkevandsselskaber
6.000
Forbrugerejede drikkevandsselskaber (små)
12.000
60.000
22.000
          Vandsektorens klimabelastning
  ton CO2 ækvivalent
>200.000 m3
<200.000 m3
  Spildevand
  Drikkevand
  82%
  18%

## Slide 8: Samme niveau af energieffektivitet for forbrugerejede og kommunale drikkevandsselskaber, når der tages højde for forskel i størrelse
Kilde: Implement Economics pba af data fra Miljøstyrelsens Performancebenchmarking af vandselskaber 2019 samt DVVs medlemsdata
Note: *) Energieffektivitet for de kommunale selskaber og forbrugerejede selskaber med over 200.000 m3 er opgjort ud fra data fra Miljøstyrelsen, mens tallene for de forbrugerejede selskaber under 200.000 m3 er beregnet pba. nye data indsamlet af DVV.
  Konklusioner
  Store drikkevandsselskaber (over 800.000 m3) bruger i gennemsnit mindre strøm pr udpumpet vandmængde end mindre selskaber. Dette gælder, hvad enten det er kommunale eller forbrugerejede selskaber.
  For selskaber over 800.000 m3 og for selskaber med 200.000-800.000m3 er kommunale og forbrugerejedes energieffektivitet på samme niveau.
  Selskaber med under 200.000 m3 debiteret vand har et højere elforbrug pr m3 både for kommunale og forbrugerejede. Forbruget pr m3 i denne gruppe forekommer større for de forbrugerejede selskaber sammenlignet med de ganske få kommunale (6 selskaber), men her sammenlignes beregninger fra to forskellige datakilder.*
  I Miljøstyrelsens data findes der kun tre forbrugerejede selskaber med under 200.000 m3 debiteret vandmængde, og måles der alene på disse tre opgøres energieffektiviteten til 0,40 kWh/m3, hvilket altså er betydeligt lavere end for seks kommunale i samme størrelsesgruppe i samme datakilde.
  Der findes ikke sammenlignelige data til at afgøre, hvad der kan forklare forskellen i gruppen under 200.000 m3, men vi formoder, at forskelle kan skyldes forskelle i befolkningstæthed og forskelle i opgørelsesmetoden i de to datakilder.
Energieffektivitet
Strømforbrug pr udpumpet vandmængde kWh/m3
Energieffektivitet og selskabsstørrelse
Strømforbrug pr udpumpet vandmængde
kWh/m3
Analyse af kommunale og forbrugerejede
Chart: 
 | 0.44148 | 0.48241 | 0.6662
Mindre forbrugerejede
Kommunale
Større forbrugerejde
Selskabets størrelse
Debiteret vandmængde (m3)
(over 200.000 m3)
(under 200.000 m3)
Chart: 
 | 0.43969 | 0.47651 | 0.59319
 | 0.42504 | 0.50267 | 0.6662
Over 800.000 m3
Under 200.000 m3
200.000-800.000 m3
Kommunal
Forbrugerejet
12 selskaber
124 selskaber
6 selskaber
1906 selskaber*
15 selskaber
64 selskaber

## Slide 9: Samme niveau af energieffektivitet for forbrugerejede og kommunale drikkevandsselskaber, når der tages højde for forskelle i de områder de forsyner
Kilde: Implement Economics pba af data fra Miljøstyrelsens Performancebenchmarking af vandselskaber 2019 samt DVVs medlemsdata
Note: Analysen i den nederste graf hvor der opdeles efter størrelsen på forsyningsområder omfatter vandværker med mere end 200.000 debiteret vandmængde.
  Konklusioner
  De forbrugerejede drikkevandsselskaber er mindre end de kommunale og forsyner områder med få forbrugere (85% af vandmængden leveres i områder med færre end 10.000 forbrugere).
  De kommunale forsyner især store byer (89% af de kommunale drikkevandsselskabers samlede vandmængde er i områder med over 10.000 forbrugere).
  Ser man på de størrelsesopdelte tal for energieffektivitet, så er de forbrugerejede selskabers energieffektivitet på samme niveau som de kommunale selskaber af samme størrelse.
  De mellemstore forbrugerejede selskaber, der forsyner områder med 10.000-50.000 forbrugere (postadresser) er i gennemsnit mere energieffektive end de største drikkevandsselskaber.
  De forbrugerejede vandværker er også i gennemsnit mere energieffektive til at drive små forsyningsområder med under 2.000 forbrugere.
Energieffektivitet
Strømforbrug pr udpumpet vandmængde kWh/m3
Energieffektivitet og størrelse på forsyningsområde
Strømforbrug pr udpumpet vandmængde
kWh/m3
Analyse af kommunale og forbrugerejede over 200.000 m3
Fordeling af vandmgd. på forsyningsområder
procent
Chart: 
 | 0.44148 | 0.48241 | 0.6662
Kommunale
Større forbrugerejde
Mindre forbrugerejede
Chart: 
 | 0.43127 | 0.41514 | 0.47424 | 0.5664
 | 0.36869 | 0.49754 | 0.51149
2.000-10.0000
Over 50.000
10.000-50.000
Under 2.000
Forsyningsområdets størrelse
antal forbrugere (postadresser)
Kommunal
Forbrugerejet
Chart: 
 | 1.7206 | 23.2205
 | 10.1838 | 61.7046
 | 52.5286 | 15.0749
 | 35.567 | 0
Over 50.000
Forbrugerejet
2%
Kommunal
2.000-10.0000
10.000-50.000
100
100
Under2.000
2.000-10.000
10.000-50.000
(over 200.000 m3)
(under 200.000 m3)

## Slide 10: De forbrugerejede værker forsyner tyndt befolkede områder og har mere end dobbelt så meget ledning per forbruger – det kræver energi
Kilde: Implement Economics pba af data fra Miljøstyrelsens Performancebenchmarking af vandselskaber 2019 samt DVVs medlemsdata
Note Analysen omfatter vandværker med mere end 200.000 m3 debiteret vandmængde eftersom vandværker med under 200.000 m3 ikke oplyser ledningslængder.
  Konklusioner
  De forbrugerejede vandværker skal transportere vandet markant længere pr forbruger end de kommunale (+125%). Det kræver strøm og hører med til forklaringen af energiforbruget.
  For værker i tæt befolkede områder (under 20 meter ledning pr forbruger i gns.), bruger både de kommunale og de forbrugerejede mindre strøm pr m3 og begge typer er nogenlunde lige energieffektive
  Når der er længere mellem hver forbruger (>20 meter i gns) bruger både de kommunale og de forbrugerejede mere strøm pr m3 og de er nogenlunde lige energieffektive.
  Samlet er de forbrugerejede selskaber nogenlunde lige så energieffektive, som de kommunale selskaber, når der tages højde for forskelle i de områder, de forsyner
Energieffektivitet
Strømforbrug pr udpumpet vandmængde, kWh/m3
Chart: 
 | 0.44148 | 0.48241
Kommunalt
Forbrugerejet
+9%
Chart: 
 | 16 | 36
Kommunalt
Forbrugerejet
+125%
Ledningslængde
Gennemsnitlig ledningslængde per forbruger
meter per forbruger
Energieffektivitet
Strømforbrug pr udpumpet vandmængde kWh/m3
Gns. ledningslængde
Chart: 
 | 0.39839 | 0.48707 | 0.49065 | 0.47856
 | 0.41126 | 0.49733 | 0.50384 | 0.50542
under 20 meter
20-40 meter
Over 60 meter
40-60 meter
Kommunal
Forbrugerejet
Analyse af kommunale og forbrugerejede over 200.000 m3

## Slide 11: Stor variation mellem de enkelte selskaber både inden for kommunale og forbrugerejede selskaber – selv med ensartede betingelser
Energieffektivitet
Strømforbrug pr udpumpet vandmængde kWh/m3
Kommunale selskaber
> 200.000 m3 i debiteret vandmængde
i områder med 2.000-20.000 forbrugssteder
OG
Tæthed på <20 m/forbruger
Forbrugerejede selskaber
> 200.000 m3 i debiteret vandmængde
i områder med 2.000-20.000 forbrugssteder
OG
Tæthed på <20 m/forbruger
Gns 0,48 kWh/m3
Gns 0,44 kWh/m3
  Konklusioner
  I denne del-analyse sammenlignes energiforbruget for selskaber med ganske ensartede betingelser – de debiterer alle over 200.000 m3 om året, de forsyner områder med 2.000-20.000 forbrugssteder, og der er højst 20 meter ledning pr forbrugssted
  Alligevel er der stor variation (+/- 60-90%) afvigelse fra gennemsnit i strømforbrug pr m3, hvilket peger på individuelle forhold på det enkelte værk som en væsentlig forklaring
  En del af denne variation skyldes geografiske og topologiske forhold, hvor værker, der ligger højt placeret ift højest beliggende forbrugssted, skal bruge langt mindre energi end værker med lavere beliggenhed.
  En del af variationen kan skyldes teknologiske forskelle, fordi nogle vandselskaber har udskiftet pumper og ledninger for nyligt, mens andre fortsætter med ældre pumper og ledninger med mere spild og modstand.
  +89%
  -62%
  +60%
  -69%
Chart: 
 | 0.8988 | 0.77226 | 0.63289 | 0.56894 | 0.55479 | 0.53439 | 0.53376 | 0.46452 | 0.46295 | 0.44809 | 0.40935 | 0.39625 | 0.39023 | 0.34106 | 0.33796 | 0.33258 | 0.31454 | 0.17975 | 0.70433 | 0.53496 | 0.53315 | 0.5072 | 0.50148 | 0.49055 | 0.4657 | 0.43246 | 0.35919 | 0.33712 | 0.26539 | 0.13553
Vindeby
Glostrup
Vrå
Frederikssund
Lindholm
Birkerød
Jyllinge
Odder
Vordingborg
Løgten
Furesø
NFS
Hornbæk
Vejgaard
Tarup
Greve
Ll Næstved
Lillerød
Fjerritslev
Tårnby
Egå
Vandsam
Østvendsyssel
Næsby
Guldbrogsund
Hillerød
Rudersdal
Køge
Holbæk
Fredensborg

## Slide 12: De forbrugerejede drikkevandsselskaber kan også bidrage til den grønne omstilling
Kilde: Interview med fageksperter
  Bedre pumper og ledninger
  Sammenlægning
  Beskrivelse
  Forventet effekt
  Tid
  Udskiftning/forbedring af pumper mv
  Reducere elforbruget til pumper, trykforøgerere og andre anlæg ved at optimere, forbedre eller udskifte til mest energieffektive udstyr
  Forbedringer af ledningsnet (tætte + kalkfri ledninger)
  Reducere strømforbrug til pumper fordi vandet løber lettere
  Reducere vandspild i ledningsnettet for at spare strøm
  Gevinster der ville kræve sammenlægninger eller samarbejder mellem et eller flere vandværker
  Fysisk sammenlægning af et eller flere vandselskaber og ledningsnet for at optimere pumper og ledningsnet
  Organisatoriske sammenlægninger (ejerskabsmæssigt) og/eller samarbejde mellem to eller flere vandværker kan realisere energimæssige gevinster gennem videndeling og adgang til en større pulje af ressourcer og dermed endnu bedre forudsætninger for at træffe de mest energieffektive beslutninger.
Kan realiseres på kort sigt fx inden for 5 år
(potentiale for ledningsnettet afhænger meget af, hvornår selskaberne skal udskifte ledningerne – ledninger udskiftes først, når de er fuldt afskrevne)
Kan realiseres på mellemlang sigt 5-10 år
20-40 %
0-10 %
  Gevinster der kan realiseres på det enkelte vandværk

## Slide 13: Eksempel på sammenlægning - Fællesvandværket Maugstrup Amba (lille værk med 70-75.000 m3) vurderer ikke det har givet energibesparelser
  Pumpe 1
  Pumpe 1
  Maugstrup Vandværk
  Hjerndrup Vandværk
  Pumpe 2
  Pumpe 1
  Maugstrup Vandværk
  Hjerndrup Vandværk
  Pumpe 1
  Pumpe 2
  Før sammenlægning
  Efter sammenlægning
  Konsekvenser ved den fysiske sammenlægning
  Før fusionen udgjorde vandmængden 68.000 m3 i Maugstrup og 32.000 m3 i Hjerndrup, hertil var elforbruget i Maugstrup 40.642 kWh, hvilket svarer til 0,60 kWh/m3. Desværre eksisterer tallet for elforbruget i Hjerndrup ikke før fusionen.
  Med fusionen blev Hjerndrup Vandværks kildeplads med to boringer nedlagt, hvilket reducerede energiforbruget. For at forsyne Hjerndrup Vandværks kunder blev der etableret en 3,5 km lang forsyningsledning fra vandværket i Maugstrup, hertil en trykforøgerstation på den gamle vandværksplan i Hjerndrup. Transporten fra Maugstrup og trykforøgerstationen forøgede energiforbruget.
  Samlet set anvender Fællesvandværket Maugstrup i 2018 50.989 kWh til at oppumpe, vandbehandle og transportere vandet i det nye fællesnetværk. Den samlede udpumpede vandmængde udgør i 2018 i alt 79.000 m3, hvilket svarer til 0,65 kWh/m3.
  Det er ikke muligt at konkludere om energieffektiviteten har ændret sig væsentligt, da elforbruget i Hjerndrup ikke er tilgængelig. Imidlertid vurderer Fællesvandværket Maugstrup, at de i dag bruger ca. det samme energi efter fusionen som før sammenlægningen. Med den vurdering betyder det, at afstanden mellem Maugstrup og Hjerndrup ikke måtte være længere for, at fusionen energieffektivitetsmæssigt havde været uhensigtsmæssig. Selskabet bemærker, at fusionen af andre årsager har været fornuftig. Fx realisering af synergier.
  Ny trykforøger
  Ny transportledning 3,5 km

## Slide 14: Eksempel - Galten Vandværk (stort værk med 350.000 m3) har sparet strøm ved nye pumper, men ikke fra sammenlægning i sig selv
  Før nedlægning
  Efter nedlægning
  Konsekvenser ved nedlægning af vandværk
  I 2017 nedlagde Galten Vandværk anlægget Nr. Vissing Nordre Vandværk. Vandforbruget i området er på årsbasis 19500 m3 (2019). Nedlæggelsen er besluttet ud fra en helhedsbetragtning.
  Der blev opført en ny pumpezone ved et nærliggende vandværk (Vestermarken) og anlagt ny transportledning på 3,1 km forbundet til Nr. Vissings distributionsnet.
  For at give tilstrækkeligt tryk til de højest beliggende forbrugssteder er der opsat en mindre trykforøger ved det nedlagte vandværk
  Pumper og installationer på Nr. Vissing var ca. 20 år gamle og ikke tidssvarende rent energimæssigt. Før nedlægningen udgjorde energiforbruget således 15.000 kWh på Nr. Vissing Vandværk svarende til et specifikt energiforbrug på 0.77 kWh/m3.
  Den nye pumpezone er installeret med nye frekvensstyrede og korrekt dimensionerede pumper, og elforbruget til udpumpning af de 19.500 m3 kræver nu kun den halve energi (7.500 mWh). Hertil kommer et ekstra energiforbrug til den ekstra trykforøger, som anvender knap 900 kWh om året. Samlet er energiforbruget 8.400 kWh, svarende til 0.43 kWh/m3
  Konklusionen er, at energiforbruget er blevet reduceret med 6.600 kWh (-44%) ved overgang til en ny effektiv pumpe.
  Sammenligning med alternativ situationen
  Alternativt kunne man have beholdt Nr. Vissing i drift og udskiftet pumpen der. Så kunne man nøjes med en mindre pumpe, da der ikke er 3,1 km transport og sparet trykforøgeren. Til gengæld ville der være strømforbrug til skyllepumpe og råvandspumper.
  Samlet vurderes det, at alternativ situationen ville give stort set samme reduktion i elforbruget, som den valgte løsning, og således kun yderst begrænset elbesparelse direkte ved sammenlægning.
  Pumpe 1
  Pumpe 2
  Pumpestation Vestermarken
  (del af Galten Vandværk)
  Nr. Vissing Nordre Vandværk
  Pumpestation Vestermarken
  (del af Galten Vandværk)
  Nr. Vissing Nordre Vandværk
  Pumpe 1
  Pumpe 2
  Ny pumpe
  zone
  Ny trykforøger
  Ny transportledning 3,1 km
  Alternativ situation
  Pumpe 1
  Pumpe 2
  Pumpestation Vestermarken
  (del af Galten Vandværk)
  Nr. Vissing Nordre Vandværk
  Ny pumpe

## Slide 15: Effektiviseringsbidraget fra de forbrugerejede vandværker

## Slide 16: De forbrugerejede selskabers takster er 15 procent lavere end de kommunale selskabers
Kilde: Danske Vandværkers database. Bilag 5 – costdrivere og netvolumenmål for drikkevandsselskaber https://www.kfst.dk/vandtilsyn/benchmarking/okonomiske-rammer-modelbeskrivelse-og-resultater/benchmarking-2019/
Note: Takster er inkl. fast bidrag. Vandværkerne Vandfællesskabet Nordvestsjælland, Hørsholm Vand Aps, Sjælsø Vand A/s og Kalundborg Overfladevand A/S er ikke med i sammenligningen af effektiviseringspotentiale, grundet outlier observationer eller usikkerhed om vandværket er forbrugerejet.
          Gennemsnit af årlig takst inkl. fast bidrag for kommunale og forbrugerejede selskaber
          Mer-prisen for vand fra kommunale vandværker
  Konklusioner
  De forbrugerejede selskabers takster er ca. 15 procent lavere end de kommunale. Takstforskellen akkumulerer sig til en samlet vandregning på 9,2 mia. kr. fra 2011 til 2019. Årsagen kan skyldes forskelle i investeringsniveau, aktivitetsniveau og naturligvis effektiviteten.
  Siden 2011 er taksterne for de kommunale steget med 12 procent og 18 procent for de forbrugerejede. Forskellen i taksten mellem de kommunale vandværker og de forbrugerejede er mindst i 2016, hvilket sandsynligvis skyldes introduktionen af vandsektorlov 2.0. Med lovrevisionen blev de kommunale selskaber omfattet af en hårdere regulering af de samlede omkostninger (TOTEX), og de forbrugerejede under 800.000 kubikmeter blev omfattet af en regnskabsmæssig kontrolramme uden omkostningsbenchmarking.
  Det ses af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens benchmarking fra 2019, at de forbrugerejede selskabers gennemsnitlige effektiviserings-potentiale udgør ca. 3 procent. Til sammenligning udgør de kommunale drikkevandsselskabers gennemsnitlige effektiviseringspotentiale ca. 10 procent.
  En del af denne forskel kunne skyldes forskelle i investeringer. Der foreligger imidlertid ikke et tilgængeligt talmateriale for drikkevandsselskabernes investeringer. Det er således ikke muligt, at vurdere de forbrugerejede selskabers investeringsomfang.
  Endelig bemærker vi, at der kun er 8 forbrugerejede mod 75 kommunale selskaber i analysen.
Chart: 
 | 18.7663 | 19.5531 | 19.634 | 20.0195 | 20.92 | 21.2829 | 21.8509 | 22.017 | 22.0677
 | 23.4088 | 24.3076 | 25.1454 | 25.2626 | 26.0268 | 25.3475 | 25.6604 | 25.907 | 26.1065
2011
2012
2017
2013
2015
2014
2016
2018
2019
-15%
Forbrugerejet
Kommunale
Chart: 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 4.6425 | 4.7545 | 5.5114 | 5.2431 | 5.1067 | 4.0647 | 3.8095 | 3.89 | 4.0388
  kr. pr m3 (kommunal takst – forbrugerejet takst)
  kr. pr m3

## Slide 17: Forbrugereje som styrings- og incitamentsmodel

## Slide 18: Forbrugereje som styrings- og incitamentsmodel: Ejere, bestyrelse og forbrugere har sammenfaldne interesser i forbrugerejet struktur
Note; 1) en undersøgelse foretaget for Energistyrelsen har vist at lønniveauet er højere i forsyningssektoren set i forhold til andre sammenlignelige brancher, se https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Forsyning/loenniveau_i_forsyningssektoren_version_2.pdf
  Forbrugereje
  Kommunalt
  EJER
  BESTYRELSE
  LEDELSE/DRIFT
  Ejes direkte af forbrugerne
  1-1 sammenfald mellem ejere og forbrugere
  Kommunalt selskab ejet af kommunen
  Indirekte ejerskab til vandselskabet
  Vælges ved direkte demokrati på generalforsamling
  Medlemmerne skal som oftest være ejere af ejendomme (parcelhus, virksomhed, landbrug mv.) i vandværkets forsyningsområde. Forbrugere har direkte adgang til valg og kan opstille til bestyrelsen.
  Flertal udpeges af byrådet blandt politikere i kommunen, og er dermed indirekte valgt (bestyrelsesmedlemmer er ikke nødvendigvis forbrugere i vandselskabet)
  Forbrugervalgte repræsentanter er typisk et mindretal
  Afhængig af størrelse kan der være ansatte. Typisk en driftsleder og nogle få ansatte.
  I mindre værker varetages drift af bestyrelse, deling af medarbejder i samarbejde med flere vandværker eller ved eksterne fx lokal tekniker/håndværker
  Større organisation med flere ledelseslag og funktionsopdelt drift – ofte i et samlet forsyningsselskab med flere forsyninger i samme selskab – ofte med høje lønninger.1
  Styringsmodel
  Incitamentsvirkning
  Bestyrelsen vælges direkte af beboere i lokalområdet og er oftest selv både medejere og forbrugere
  Giver fokus på enkelt formål om at levere vand til lavest mulig pris
  Drevet af anerkendelse i lokalområdet – og især mindre områder under 2000 forbrugere
  Bestyrelsen vælges indirekte og er ikke direkte medejere og ikke nødvendigvis forbrugere
  Kan give incitament til bredere fokus og ønske om at opfylde flere formål samtidig
  Drevet af politiske ønsker som ejer
  Bestyrelseshonorar og politisk karriere kan også være bevæggrund
  Dette kan medføre
  Højt omkostningsfokus og sparsommelighed
  Fokus på at levere god vandkvalitet til lav pris
  Tilbageholdenhed med nye investeringer og udskiftninger som kan føre til underinvesteringer
  Høje omkostninger til lønninger, bureaukrati og ekstra-opgaver uden direkte værdi for vandforbrugere
  Brede politiske ønsker kan give overinvesteringer

## Slide 19: scenarier for de forbrugerejede vandværker

## Slide 20: To scenarier for de forbrugerejede vandværker
I dette afsluttende afsnit vurderes to scenarier for de forbrugerejede vandselskaber, i forhold til hvordan de bedst understøtter den grønne omstilling og bidrager bedst til at reducere klimapåvirkningen.
A: Naturlig udvikling med fortsat forbrugereje, hvor samarbejder og sammenlægninger sker af egen drift
B: Central styring, hvor forbrugerejede vandværker tvinges til sammenlægninger i større enheder, herunder med kommunale selskaber
Der sker allerede en naturlig udvikling, hvor antallet af vandforsyningsselskaber reduceres ved, at selskaber slår sig sammen.
Vores analyse har vist, at forbrugerejede selskaber i gennemsnit er lige så energieffektive som de kommunale selskaber. Det kræver mere energi at forsyne forbrugere i tyndt befolkede områder, hvor der er længere mellem husene og derfor kræver mere ledning pr forbruger.
To konkrete eksempler på fysiske sammenlægninger af vandværker har vist, at dette ikke giver nogen væsentlige energibesparelser når der skal transporteres ca. 3 kilometer ekstra.
Omvendt har analyserne, eksemplerne og interviews med tekniske eksperter vist, at den primære kilde til energibesparelser er ved overgang til nye energirigtige pumper med moderne styringsteknik og en korrekt dimensionering af pumperne til optimale virkningsgrader (der købes ofte for store pumper) samt udskiftning af ledningsnet i takt med deres afskrivning. Altså klimabesparelser, der kan foretages på det enkelte vandværk, men som kræver investeringer og de rette kundskaber og viden
Dermed bliver udfordringen i dette scenarie, med mange små forbrugerejede vandværker, at tilvejebringe økonomien og kompetencerne til at gennemføre disse besparelsestiltag.
Løsningen i dette scenarie kan være øget samarbejde for at sikre den rette viden om energibesparelser og eksternt bidrag til finansiering af CO2-effektive udskiftninger af pumper, hvor dette er rentabelt ud fra et samlet klimaperspektiv
I dette scenarie vil man fjerne noget af incitamentet til høj omkostningsbevidsthed, som i dag findes især i de mindre forbrugerejede vandværker i forventning om nogle potentielle stordriftsfordele
Såfremt påtvungne sammenlægninger reducerer det lokale engagement og reducerer incitamentet til omkostningsfokus, så vil dette alt andet lige forringe mulighederne for at investere i nye og energieffektive pumper
Fysiske sammenlægninger forventes ikke i sig selv at føre til energibesparelser, eftersom det reducerede energiforbrug ved nedlægning af pumper et sted i stor udstrækning modsvares at et øget energiforbrug til at pumpe vandet over længere afstande.
Sammenlægninger vil kunne øge kompetenceniveauet ift at identificere klimabesparelser, men dette vil også kunne opnås i den nuværende struktur gennem samarbejder.
Finansieringsudfordringen ved udskiftningen af pumperne vil være den samme eftersom det er de samme pumper der skal udskiftes., Der vurderes ikke at være væsentlige stordriftsfordele ved at udskifte mange pumper på samme tid.
Sammenlægninger kan evt. medføre større indkøbsvolumen og bedre forhandlingssituationer overfor pumpeleverandørerne, men disse må forventes at levere til et større globalt marked, hvor det ikke spiller en større rolle, om der købes 5 eller 20 pumper på samme tid. Eventuelle indkøbsgevinster vil desuden kunne opnås via et indkøbssamarbejde uden påtvungne sammenlægninger af selskaber.